## Slide 1: TECHNIQUES DE CHROMATOGRAPHIE A.BELHAMRA

## Slide 2: PLAN
- INTRODUCTION
- PRINCIPES FONDAMENTAUX
- TECHNIQUES DE CHROMATOGRAPHIE
- APPLICATIONS DE LA CHROMATOGRAPHIE
- DONNEES THEORIQUES
- CONCLUSION

## Slide 3: INTRODUCTION

## Slide 4
La chromatographie est une technique de séparation des composants d'un mélange complexe basée sur les différences de distribution des composants entre deux phases immiscibles :
une phase stationnaire
une phase mobile.
Les composants se déplacent à des vitesses différentes à travers la phase stationnaire en fonction de leurs interactions avec cette phase.

## Slide 5
La phase stationnaire :
- solide (gel de silice, alumine…) ou liquide
- fixée à un support solide ( colonne ou plaque de verre)
La phase mobile :
C’est un gaz (hélium, hydrogène, argon, azote…) ou un liquide (éthanol, méthanol….) et transporte l'échantillon à travers la phase stationnaire.
Les composants de l'échantillon se répartissent entre la phase mobile et la phase stationnaire en fonction de leur affinité respective pour chacune des phases.

## Slide 6
Principe général de la chromatographie
éluant
Résine, gel……
échantillon
Laine de verre
Phase mobile
Phase stationnaire
Substances collectées
La chromatographie est une technique qui permet de séparer plusieurs constituants d'un mélange en les faisant migrer, sur une phase immobile, par une phase liquide ou gazeuse

## Slide 7: HISTORIQUE

## Slide 8
La Chromatographie a une histoire riche qui remonte à la fin du XIXe siècle.
1900 : Mikhail Tsvet, un botaniste russe, qui a inventé la chromatographie en phase liquide (utilisation d’une colonne remplie de poudre de calcium pour séparer les pigments des plantes)
A.J.P MARTIN et R.L.M. SYNGE, Prix Nobel de chimie 1952 pour l’invention de la chromatographie de partage en phase gazeuse.

## Slide 9
Depuis lors, la chromatographie n’a pas cessé de se développer. Des variantes telles que la chromatographie en phase supercritique et la chromatographie en phase ionique ont élargi les applications de cette méthode dans divers domaines tels que l'industrie pharmaceutique, l'analyse environnementale, la criminalistique…..etc
Aujourd'hui, la chromatographie est devenue l'une des techniques analytiques les plus utilisées dans les laboratoires du monde entier, contribuant aux progrès de la Science et de la Technologie.

## Slide 10: Principes Fondamentaux de la Chromatographie

## Slide 11
Principe de Base de la Chromatographie
La chromatographie repose sur le principe de la séparation des composants d'un mélange en fonction de leur distribution entre une phase stationnaire et une phase mobile.
Les composants se déplacent à des vitesses différentes à travers la phase stationnaire en raison de leurs interactions spécifiques avec cette phase.

## Slide 12
Forces Impliquées dans la Séparation
Les interactions qui déterminent la séparation des composants peuvent inclure des forces telles que l'adsorption, la partition, l'affinité ionique, l'exclusion stérique, et la liaison spécifique.
Ces forces dépendent des propriétés des composants de l'échantillon, de la phase stationnaire et de la phase mobile.

## Slide 13
Choix de la Phase Stationnaire et de la Phase Mobile
Le choix de la phase stationnaire et de la phase mobile est crucial pour obtenir une séparation efficace des composants de l'échantillon.
Ce choix dépend des propriétés des composants à séparer, telles que leur polarité, leur taille moléculaire, leur affinité pour la phase stationnaire, etc.

## Slide 14
Facteurs Affectant la Séparation
Plusieurs facteurs influent sur l'efficacité de la séparation: la température, le débit de la phase mobile, la longueur de la colonne, la nature de la phase stationnaire, et la composition de l'échantillon.
Il est possible de sélectionner et d'optimiser les conditions chromatographiques pour obtenir la meilleure séparation possible des composants de l'échantillon. Ces principes sont essentiels pour interpréter correctement les résultats obtenus.

## Slide 15: Techniques de Chromatographie

## Slide 16
Différents types de Chromatographie
Les interactions spécifiques entre les composants de l'échantillon et les 2 phases (stationnaire et mobile), définit le type de chromatographie à utiliser :
- la chromatographie en phase liquide (CPL) : adsorption, exclusion, échange d’ions, papier, CCM, HPLC…..
- la chromatographie en phase gazeuse (CPG) : Utilise une phase stationnaire solide ou liquide et un gaz comme phase mobile.
- la chromatographie en phase supercritique (CPS) : Utilise une phase supercritique (généralement du CO2) comme phase mobile et une phase stationnaire modifiée

## Slide 17
Chromatographie
C Gaz
C Liquide
C Supercritique
Gaz Liquide
Gaz Solide
C Echange d’Ions
C d’Exclusion
C Couche Mince
C Papier

## Slide 18
Chromatographie en Phase Liquide (CPL)
Chromatographie en Phase Liquide à Haute Performance (HPLC) : elle utilise :
- une phase mobile liquide
- une phase stationnaire polaire (HPLC en phase normale), ou apolaire (HPLC en phase inverse ou RP-HPLC)
- Applications : analyse de composés organiques, contrôle de qualité pharmaceutique, analyse d'aliments et de boissons, etc.

## Slide 19
Principe de la HPLC
Phase mobile
pompe
échantillon
colonne
phase stationnaire
collecteur
enregistreur
récupération

## Slide 20
Quelques solvants employés comme phase mobile en HPLC
Solvants polaires | - Eau - DMSO (diméthylsulfoxyde) - Acétonitrile - Acide acétique
Solvants de polarité moyenne | - Méthanol - Ethanol - Chloroforme - Propan-2-ol - THF (tetrahydrofurane) - Propanol
Solvant fortement apolaire | - Fluorobenzene - Bromoethane - Chloroethane - Cyclohexane

## Slide 21
Chromatographie d'Exclusion Stérique (SEC)
(tamisage moléculaire ou gel-filtration)
- Sépare les composants en fonction de leur taille moléculaire.
- Utilise des matrices poreuses qui excluent les molécules plus grandes.
- Applications : séparation de polymères, analyse de protéines, etc.

## Slide 22
échantillon
Volume d’exclusion
La séparation des constituants va se faire selon leur rayon de Stokes ou rayon hydrodynamique, noté Rs
Ce rayon peut être calculé selon la relation suivante :
kBT KB constante de Boltzmann
Rs = T température en Kelvin
6πηD η viscosité du milieu
D coefficient de diffusion
Bille poreuse
la phase stationnaire est solide (les billes) et la phase mobile est liquide (un tampon dont le flux entraîne les molécules)

## Slide 23
Résine | Fractionnement (Da)
Sephadex G15 | 0-1 500
Sephadex G50 | 1 500-30 000
Sephadex G200 | 5 000-800 000
Biogel P-2 | 100-1 800
Biogel P-10 | 1 500-20 000
Biogel P-100 | 5 000-100 000
Biogel P-300 | 60 000-400 000
Sepharose 6B | < 4.106
Sepharose 2B | 2.106 - 40.106
Exemple de résines et de leur capacité de fractionnement

## Slide 24
Chromatographie en Phase Inverse (CPI) : ou chromatographie de partage à polarité de phases inversée
Utilise une phase stationnaire hydrophobe et une phase mobile hydrophile.
- Idéal pour la séparation de composés en fonction de leur polarité et les composés polaires sont récoltés en premier suivis des non polaires
- En général, la phase stationnaire est composée de petites particules de silice sur lesquelles on a greffé des chaines alkyles à 8 ou 18 atomes de carbone,
- Cette phase est dite « inverse » car de polaire et hydrophile (sans les « greffes »), la phase stationnaire devient apolaire et hydrophobe.
polaire
Non polaire

## Slide 25
 | Composé | Phase Stationnaire | Phase mobile
Phase Normale (classique) | Polaire | Polaire - C2H4CN - C3H6NH2 - C3H6N(CH3) 2 - diol | Apolaire - n-hexane - chloroforme - éther
Phase Inverse | Apolaire | Apolaire - silice greffée par une chaîne alkyle ou phényle | Polaire - eau - méthanol - acétonitrile - tétrahydrofuranne
Différents types de partage

## Slide 26
Chromatographie échangeuse d’ions (CEI)
Sépare les substances ioniques en fonction de leur charge grâce à des interactions électrostatiques qui se produisent entre ces substances et une phase stationnaire chargée.
Deux types d’IEX (Ion Exchange Chromatography) existent:
- échangeuse d'anions (phase stationnaire chargée positivement qui se lie à des substances chargées négativement)
- échangeuse de cations (phase stationnaire chargée négativement qui se lie à des substances chargées positivement)
Quand la résine est chargée positivement, seules les molécules chargées négativement vont se fixer Les molécules neutres ou chargées positivement ne vont pas s’accrocher et vont donc être éluées et vis versa.

## Slide 27
Carbonate de méthyl
Échange de cations
Échange d’anions
diéthylaminoéthyl
résine
résine
Les résines utilisées : cellulose, dextran, copolymère polystyrène, divinylbenzène……..
Pour détacher les molécules fixées on peut :
- soit utiliser un tampon contenant une forte concentration en ions ou augmenter progressivement la concentration ionique (gradient)
- soit modifier la charge des molécules fixées en variant le pH directement ou progressivement

## Slide 28
Chromatographie d’affinité
Ici la séparation des molécules va se faire selon leur capacité à se lier à un ligand spécifique fixé sur une résine.
La technique consiste à choisir judicieusement le ligand qui est utilisé. Un exemple classique est l’utilisation d’un anticorps (Ac) qui reconnaît spécifiquement la molécule à purifier (Ag).
Seules les molécules possédant de l’affinité pour le ligand attaché à la résine vont se lier (dans l’idéal, une seule espèce moléculaire).
La résine porteuse doit être la plus neutre possible, pour éviter la fixation non spécifique d’autres espèces moléculaires.

## Slide 29
+
+
+
Fixation
du ligand
adsorption
Détachement par élution
Principe de la chromatographie d’affinité
L = Ligand S = substance
1
2
3
L
S
lavage
4
résine
mélange

## Slide 30
Chromatographie sur Couche Mince (CCM)
      Principe de la Chromatographie sur Couche Mince :
- Utilise une couche mince de phase stationnaire sur un support solide tel que le verre, l'aluminium ou le plastique.
- Les composants migrent à travers la couche mince en fonction de leur affinité pour la phase stationnaire.
- Applications : séparation de mélanges complexes, identification de composés inconnus, purification de produits chimiques, etc.
          Avantages et Limitations :
- Avantages : simplicité, rapidité, coût abordable.
- Limitations : moindre résolution que d'autres techniques chromatographiques, sensibilité limitée, etc.

## Slide 31
inconnu
Témoins B
Témoin A
Eluant
Cuve
Couvercle
Ligne de Dépôt
= A + B
Principe de la CCM
Front du solvant
Rapport frontal Rf = h / H
h
H
h
Plaque

## Slide 32
Méthode de révélation | utilisation | Exemples d’utilisation
UV | exposer la plaque à une lumière UV qui permet de détecter les composés absorbant les UV | composés aromatiques : phénols, flavonoïdes, terpènes, etc.
Lumière visible | Coloration avec des réactifs spécifiques | les acides aminés révélés avec des réactifs comme le ninhydrine qui réagit pour former des colorations caractéristiques.
Fluorescence | exposer la plaque à une lumière UV et observer les zones fluorescentes | Les chlorophylles des extraits végétaux peuvent être détectées par fluorescence
Réactifs spécifiques | Certains réactifs chimiques peuvent réagir avec des composés spécifiques pour former des produits colorés ou visibles | H2SO4 concentré chauffé peut être utilisé pour révéler les sucres, (tâches brunes sur la plaque)
Développement de colorants | exposer la plaque à des vapeurs de solvants contenant des colorants, qui réagissent avec les composés cibles | L'iode en vapeur peut être utilisé pour révéler les lipides (des tâches jaunes sur la plaque)
Produits chimiques multiples | Parfois, une combinaison de méthodes est nécessaire pour révéler différents types de composés sur une seule plaque. | composés variés dans un extrait végétal, une combinaison de révélation par UV, révélation par réactifs spécifiques et révélation à la lumière visible peut être nécessaire
Révélations des tâches en CCM

## Slide 33
Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG)
Principes de la Chromatographie en Phase Gazeuse : (séparation des différents composants d'un mélange gazeux)
- Utilise un gaz comme phase mobile et une colonne capillaire comme phase stationnaire.
- Sépare les composants en fonction de leur volatilité et de leur affinité pour la phase stationnaire.
- Applications : analyse de gaz, de composés volatils, d'hydrocarbures, etc.
Applications de la CPG :
- Contrôle de la qualité de l'air et de l'eau, analyse de composés organiques dans l'environnement, analyse de mélanges complexes de composés organiques, etc.

## Slide 34
Gaz vecteur : hélium, azote, argon, hydrogène. Ce gaz entraine les analytes
Injecteur : permet l’introduction de l’échantillon dans la colonne du chromatographe, et la volatilisation des analytes.
Colonne : soit des colonnes remplies (tube en verre ou en acier remplies par des granules de silice imprégnées de la PS ou des colonnes capillaires (simples tubes d’acier, de verre ou de silice fondue, dont la surface interne est recouverte d’un film polaire de polyéthylène glycol greffé ou un film apolaire de polydiméthylsiloxane. (phase stationnaire)
le détecteur, aujourd’hui généralement couplé à un enregistreur numérique du signal qui permet son traitement.
Schéma d’un chromatographe (CG)

## Slide 35
Chromatographie en Phase Supercritique (CPS)
Principe de la Chromatographie en Phase Supercritique :
- Utilise un fluide supercritique (généralement du CO2) comme phase mobile.
- Combine les avantages de la CPL et de la CPG.
- Applications : analyse de composés organiques, extraction de composés naturels, purification de produits pharmaceutiques, etc.
Applications et Avantages :
- Avantages : séparations rapides, faible consommation de solvants, large gamme d'applications.
- Applications : industrie pharmaceutique, agroalimentaire, chimie analytique, etc.

## Slide 36: Applications de la Chromatographie

## Slide 37
Applications Industrielles
Industrie Pharmaceutique :
- Contrôle de la qualité des médicaments.
- Analyse de la pureté des ingrédients pharmaceutiques actifs (API).
- Détermination des impuretés dans les formulations pharmaceutiques.
- Analyse de stabilité des médicaments.
Industrie Alimentaire :
- Analyse des résidus de pesticides dans les produits agricoles.
- Contrôle de la qualité et de la sécurité des aliments.
- Détection des additifs alimentaires et des contaminants.
- Analyse des arômes et des composés volatils dans les aliments.

## Slide 38
Applications en Sciences de la Vie
Biochimie et Biologie Moléculaire :
- Analyse des protéines et des acides nucléiques.
- Purification de biomolécules.
- Caractérisation des glycanes et des lipides.
- Études de la structure et de la fonction des biomolécules.
Pharmacocinétique et Pharmacodynamique :
- Étude de la biodisponibilité des médicaments.
- Analyse des métabolites des médicaments.
- Évaluation de l'efficacité et de la sécurité des médicaments.

## Slide 39
Utilisation en Environnement et en Alimentation
Analyse Environnementale :
- Détection des polluants organiques et inorganiques dans l'eau, le sol et l'air.
- Surveillance de la qualité de l'eau potable.
- Évaluation de la contamination des sols.
Sécurité Alimentaire et Contrôle de Qualité :
- Détection des résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides dans les produits alimentaires d'origine animale.
- Contrôle des contaminants alimentaires tels que les mycotoxines, les métaux lourds, et les contaminants microbiologiques.
- Analyse de l'authenticité des produits alimentaires et de la fraude alimentaire.

## Slide 40
Autres Domaines d'Application
Industrie Chimique :
- Contrôle de la qualité des produits chimiques.
- Surveillance des processus de production chimique.
- Analyse des produits pétrochimiques et des carburants.
Science forensique (Investigation):
- Analyse des échantillons de preuves dans les enquêtes criminelles.
- Identification de substances illicites dans les drogues, les explosifs, etc.

## Slide 41: DONNEES THEORIQUES D’UN CHROMATOGRAMME

## Slide 42
A
B
C
D
t0
V0
V’r
Vr
tr
t’r
point d'élution du soluté non retenu
Largeur du pic à la base (I)
Largeur du pic à demi hauteur
point mort
hauteur du pic
2
N nombre de plateaux (efficacité de la colonne)
Résolution de la colonne : (aptitude à séparer 2 composés) si ≥ 1,5
Séparation complète
temps de rétention
temps de rétention corrigé
volume de rétention
volume de rétention corrigé
temps mort
volume mort

## Slide 43
Donnée | Signification | Formule
Temps de rétention (tR) | Temps nécessaire pour traverser la colonne chromatographique de l’injection au détecteur. | calculé en observant le moment où un pic commence à émerger du détecteur.
Largeur de pic (W) | Largeur à mi-hauteur d'un pic chromatographique | W = 4 x ( est la largeur du pic)
Hauteur de plateau (H) | Hauteur du pic chromatographique à son sommet. (utilisé dans l'évaluation de la performance de la chromatographie) | mesurée directement sur le chromatogramme
Coefficient de distribution (K) | Représente la répartition d'un composant entre la PM et la PS (utilisé pour modéliser les interactions entre les composants et la phase stationnaire) | Cm [ soluté]PM K =​ Cs​​ [ soluté]PS
Facteur de sélectivité (α) | Rapport des coefficients de distribution de deux composants adjacents (utilisé pour évaluer la capacité de séparation de la colonne) | K1 K1 et K2 sont des α = ​ coefficients de 2 K2 composants adjacents
Résolution (Rs) | Capacité de séparation entre deux pics adjacents. Elle est calculée à partir des temps de rétention, des largeurs de pic et des facteurs de sélectivité. | tR2​−tR1 (temps de rétention de 2 pics Rs =​2x​​ adjacents) I2+I1 (largeur à la base des pics)
Taille de particule (dp) | La taille des particules de la phase stationnaire peut affecter l'efficacité de la colonne | 
Donnée | Signification | Formule
Temps de rétention (tR) | Temps nécessaire pour traverser la colonne chromatographique de l’injection au détecteur. | calculé en observant le moment où un pic commence à émerger du détecteur.
Largeur de pic (W) | Largeur à mi-hauteur d'un pic chromatographique | 
Hauteur de plateau (H) | Hauteur du pic chromatographique à son sommet. (utilisé dans l'évaluation de la performance de la chromatographie) | mesurée directement sur le chromatogramme
Coefficient de distribution (K) | Représente la répartition d'un composant entre la PM et la PS (utilisé pour modéliser les interactions entre les composants et la phase stationnaire) | Cm [ soluté]PM K =​ Cs​​ [ soluté]PS
Facteur de sélectivité (α) | Rapport des coefficients de distribution de deux composants adjacents (utilisé pour évaluer la capacité de séparation de la colonne) | K1 K1 et K2 sont des α = ​ coefficients de 2 K2 composants adjacents
Résolution (Rs) | Capacité de séparation entre deux pics adjacents. Elle est calculée à partir des temps de rétention, des largeurs de pic et des facteurs de sélectivité. | tR2​−tR1 (temps de rétention de 2 pics Rs =​2x​​ adjacents) I2+I1 (largeur à la base des pics)
Taille de particule (dp) | La taille des particules de la phase stationnaire peut affecter l'efficacité de la colonne | 

## Slide 44: Conclusion

## Slide 45
En exploitant les principes fondamentaux de séparation des composants d'un mélange en fonction de leurs interactions spécifiques avec une PS et une PM, la chromatographie permet une analyse précise et détaillée des échantillons complexes.
À travers ce survol des différentes techniques chromatographiques et de leurs applications, nous avons pu constater la diversité et l'étendue des domaines dans lesquels la chromatographie est utilisée.

## Slide 46
Des avancées dans les domaines de la technologie des colonnes, de la détection et de l'analyse des données continuent d'améliorer la sensibilité, la résolution et l'efficacité de cette technique.
La chromatographie demeure un outil indispensable pour les chercheurs, les scientifiques et les professionnels de l'industrie. Son évolution continue promet de nouvelles découvertes dans les années à venir, renforçant ainsi sa position en tant que pilier de la chimie analytique moderne.

## Slide 47: Merci POUR VOTRE ATTENTION